24	鐵路工務統計

Railway Civil Engineering Statistics

240010	路線里程

Route Kilometers

幹線或支線之正線各區間建設里程，以鐵路里程標測定之距離為準。

240020	軌道長度

Track Length

所有軌道之建設長度，包括正線及正線外之側線。

240030	正線

Main Line

提供旅客運送服務使用之路線或其他列車運轉經常使用之路線。

240040	單線

Single-track Line

上下行列車共用一股軌道運轉之路線，俗稱單軌。

240050	雙線

Double-track Line

兩站間鋪設有兩股軌道，可供列車行駛者，俗稱雙軌。

240060	軌距

Gauge

兩鋼軌間由軌面下14公厘以內相距之最短距離。

240070	路基

Road-bed

為開闢鐵路路線而修築之基礎路面(土或混凝土路面)。

240080	橋梁

Bridge

路線跨越河川、山谷等障礙物所建造之構造物，稱為橋梁。長度在2公尺以上至20公尺(不含)之橋梁為小橋，長度在20公尺以上橋梁為大橋。鐵路橋梁原則以橋名個數當作橋梁座數統計，惟上下行橋梁分開橋墩者，以2座計。

240090	隧道

Tunnel

係指公路受山阻擋或由地面下穿越時所開闢貫穿之通道。道路隧道原則上以隧道名稱當作隧道座數之統計（若上下行隧道分開者仍以1座計）。

240100	軌道

Track

由道碴或混凝土、軌枕、軌條及扣件組成，供鐵路列車及車輛通行之構造物。

240110	道碴

Ballast

指軌道上散布之碎石、卵石等。

240120	道岔

Turnout

指列車或車輛由一軌道轉往另一軌道，以及兩軌道在同一平面上交叉所裝置之軌道分歧器。

240130	軌枕

Sleeper

鋪設於與軌條成垂直方向，藉以保持軌距之木枕或水泥枕。

240140	鋼軌

Rail

軌道中鋪設於軌枕上之鋼製軌條，可直接承載車輪，並供車輪平滑行走者。

240150	鋼樑

Steel Girder

橋梁兩橋墩(台)間，承受其上及本身荷重採用鋼料做成的樑。

240160	橋墩

Pier

設於兩端橋台間之墩柱，承載橋梁上部構造及本身載重，由軀體及基礎構成之構造物。

240170	道釘

Track Spike

為扣住鋼軌底座或固定墊鈑，並釘在木枕上之釘子。

240180	扣件

Fastener

扣住鋼軌底座與枕木之固定物件。

240190	活載重

Live Load

以機車、煤水車輪軸重與連掛之客貨車輪均佈載重所組合之載重。

240200	止衝檔

Buffer Stop

為防止列車衝越及車輛溜逸，在路線終端所設之安全設備。

240210	平交道

Level Crossing／Highway Crossing

鐵路與公路交叉路段為維護列車安全通過而設置之設備。

240220	魚尾鈑

Fishplate／Joint Bar

為連接軌條在其接頭兩側所裝設之夾鈑。